Arlbergstr. 38
70327 Stuttgart
tel. 0711 - 33 99 91
fax. 0711 - 33 99 69
mail. info@dr-steeb.de

STORZ MINILITH SL 1

zur Durchführung der extrakorporalen, hochenergetischen, fokussierten Stoßwellentherapie

Baujahr: 1995

Zustand: Gepflegt, regelmäßige Wartung durch die Firma Storz.

Beschädigungen: Falls gewünscht ist ein neuer Schwinger erforderlich, zuletzt nicht mehr erneuert, da von den privaten Krankenversicherungen die Ultraschallziffer GOÄ 410 nicht mehr erstattet wird.
Spule sollte in der nächsten Zeit ausgetauscht werden.

Preisvorstellung: 8.000,- € (exkl. Abbau, Transport und Wiederaufbau)
        kein Umsatzsteuerausweis gem. § 4 Nr. 28 UStG

Technische Daten:
Länge	990 mm
Breite	650 mm
Höhe	1307 mm
Gewicht (ohne Ultraschall)	180 kg

Therapiearm:
Aktionsradius	1168 mm
Höhenbereich (Fokus)	550 – 1250 mm
Winkelbereich des schwenkbaren Armes	max. 330°

Stoßwellenquelle:
Prinzip	elektromagnetisch, Zylinderspule mit
Parabolreflektor
regelbarer Fokusdruck *	3 MPa – 70 MPa +/- 20%
Energieflußdichte *	0,005 – 0,5 mJ/mm²
Großflächige Energiekopplung	Apertur 84°
angepasste Fokusgröße *	2,4 x 25 mm
Fokusabstand	50 mm
Reflektordurchmesser	155 mm
Koppelmembran	Kissenhöhe in 9 Stufen justierbar

gem. DGS-Konventionen

Ultraschallortung
Technologie	mechanischer Sektorschwinger
Integration in Stoßwellenquelle	inline
Frequenz	7,5 Mhz
Scanebene drehbar	360°

Der Schwinger kann abgenommen und handgehalten verwendet werden

Elektrische Anschlüsse
Netzspannung	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 2 kVA (inkl. externer Geräte)

Integrierte Wasseraufbereitung, kein Wasserzu- oder -ablauf erforderlich.